## Slide 1
计算机网络翻转课堂
答辩人：梅智敏，曲智圣，陈琪龙
ppt制作：龚标，范宇骁

## Slide 2
目录
CONTENTS
TCP段结构和连接管理
01
TCP的可靠数据传输
02
TCP拥塞控制和性能分析
03

## Slide 3
TCP段结构和连接管理
Notes: 模板来自于 http://meihua.docer.com/

## Slide 4
TCP协议主要特点
点对点的通信机制：一个发送方，一个接收方
全双工(full-duplex) ：同一连接中能够传输双向数据流
提供可靠、按序的字节流
面向连接：
通信双方在发送数据之前必须建立连接
连接状态只在连接的两端中维护
两台主机上的缓存、连接状态变量、socket等
拥有拥塞控制、流量控制机制（弥补UDP的不足）

## Slide 5
TCP：段结构
Sequence number ACK number
SYN & FIN

## Slide 6
TCP：序列号和ACK
Sequence number：
指的段中第一个Byte的编号，而不是segment的编号
建立TCP连接时双方随机选择序列号，且交换这个信息
ACK number：
指的段中第一个Byte的编号，而不是segment的编号
希望接收到的下一个字节的序列号
使用的是累计确认机制，表示此序列号之前的所有字节都被正确的接受了
通信双方需要判断自己已经发送的数据包是否都被接收方收到，从而引入了序列号和确认号

## Slide 7
TCP：实例理解
Seq = 42，取决于建立连接的时候随机生成的初始值。
ACK = 79 ，期望收到的下一个字节的序列号是79。
B回传segment，Seq = 79，与前面的ACK相对应。
ACK = 前一个Seq + 1 = 43，表示下一个希望收到的字节序号是43且43之前已经正确收到。

## Slide 8
TCP：兼具GBN和SR特点
具有SR特点：发送方和接收方都设有缓存，以方便处理segment乱序问题
具有GBN特点：使用累计确认机制

## Slide 9
TCP：连接的建立（三次握手）
Step1：client host sends TCP SYN segment to server Step2：server host receives SYN, replies with SYNACK segment
Step 3: client receives SYNACK, replies with ACK segment, which may contain data

## Slide 10
TCP：二次握手为什么不行
为了实现可靠数据传输， TCP 协议的通信双方， 都必须维护一个序列号， 以标识发送出去的数据包中， 哪些是已经被对方收到的。 三次握手的过程即是通信双方相互告知序列号起始值， 并确认对方已经收到了序列号起始值的必经步骤
如果只是两次握手， 至多只有连接发起方的起始序列号能被确认， 另一方选择的序列号则得不到确认

## Slide 11
TCP：二次握手为什么不行
TCP 协议为了实现可靠传输， 通信双方需要判断自己已经发送的数据包是否都被接收方收到， 如果没收到， 就需要重发。 为了实现这个需求， 很自然地就会引出序号（sequence number） 和 确认号（acknowledgement number） 的使用。
通信双方都需要随机产生一个初始的序列号， 并且把这个起始值告诉对方。

## Slide 12
TCP：连接断开（四次握手）
Step1：C向S发送FIN Segment
Step2：S向C向回一个ACK报文段，相当于S同意C的关闭请求。此时连接关闭（假），并发送FIN
Step3： C收到FIN, 回复ACK（有重复发送机制）
Step4： S收到ACK. 连接关闭（真）

## Slide 13
TCP的可靠数据传输
Notes: 模板来自于 http://meihua.docer.com/

## Slide 14
可靠数据传输（reliable data transfer service）
TCP的可靠数据传输服务是在IP层提供的不可靠服务基础上实现可靠数据传输，以确保一个进程从其接受缓存中读出的数据流是无损坏、无间隙、非冗余和按顺序的数据流。

## Slide 15
实现方式
TCP使用单一重传定时器
累计确认
触发重传的事件
流水线

## Slide 16
定时器超时时间设置
问题：
1、超时时间要大于RTT，可是RTT是会变化的。
2、如果设置的超时时间太短，传输的段还未到达就会被判为超时，造成许多不必要的重传。
3、如果设置的超时时间过长，对段丢失时间反应过慢

## Slide 17
定时器超时时间设置
SampleRTT：测量从段发出去到收到ACK的时间（忽略重传）。
EstimatedRTT：多个SampleRTT求平均值，形成RTT的估计值。
指数加权移动平均：
EstimatedRTT = (1- α) × EstimatedRTT + α × SampleRTT (α = 0.125)
定时器超时时间设置为：EstimatedRTT + “安全边界”
EstimatedRTT变化大  较大边界

## Slide 18
定时器超时时间设置
测量RTT的变化值: SampleRTT与EstimatedRTT的差值
指数加权移动平均：
DevRTT = (1- β) × DevRTT +β × |SampleRTT-EstimatedRTT| (β = 0.25)
定时器的超时时间设置为：
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 × DevRTT

## Slide 19
TCP发送方事件
从应用层收到数据
 创建Segment
 序列号是Segment第一个字节的编号
 开启计时器
 设置超时时间：TimeOutInterval
超时
 重传引起超时的Segment
 重启定时器
收到ACK
 如果确认此前未确认的Segment，更新SendBase，如果窗口中还有未被确认的分组，重新启动定时器。
（每次收到ACK后，都首先看是否能更新SendBase，然后查看当前窗口中是否还有未被确认的Segment，有的话重启定时器）

## Slide 20
TCP发送方事件
从应用程序接收到数据e，生成具有序号的NextSeqNum的TCP报文。
若定时器没有运行，则启动定时器
若定时器超时，重传具有最小序号但仍未应答的报文段，启动定时器
收到ACK，序列号y大于SendBase，更新SendBase，如果还有没被确认的SendBase，则重新启动定时器

## Slide 21
TCP接收方事件
• 具有所期望的序列号的按序报文段到达。所有在期望序号及以前的数据都已经被确认。
• 具有所期望序号的按序报文段到达。另一个按序报文段等待ACK传输。
• 比期望序号大的失序报文段到达。检测出间隔。
•能部分或完全填充接收数据间隔的报文段到达
事件
动作
• 延迟的ACK。对另一个按序报文段的到达最多等待500ms。如果下一个按序报文段在这个时间间隔内没有到达，则发送下一个ACK。
• 立即发送单个累积ACK，已确认两个按序报文段。
•立即发送冗余ACK，指示下一个期待字节的序号（其为间隔的低端的序号）
•倘若该报文段起始于间隔的低端，则立即发送ACK

## Slide 22
快速重传机制
• TCP的实现中，如果发生超时，超时时间间隔将重新设置，即将超时时间间隔加倍，导致其很大，重发丢失的分组之前要等待很长时间
• 通过重复ACK检测分组丢失，如果某个分组丢失，可能会引发多个重复的ACK，如果sender收到对同一数据的3个ACK，则假定该数据之后的段已经丢失
• 快速重传：在定时器超时之前即进行重传

## Slide 23
TCP流量控制
接收方为TCP连接分配buffer。
网络层传输的数据被放到RevBuffer，spare room表示可用空间，TCP data in buffer表示已被数据占用空间。

## Slide 24
TCP流量控制
问题：
如果发送方发送速度过快，淹没接收方，导致Buffer溢出
解决方法：
• Receiver通过在Segment的头部字段将RcvWindow 告诉Sender
• Sender限制自己已经发送的但还未收到ACK的数据不超过接收方的空闲RcvWindow尺寸
• Receiver告知Sender此时RcvWindow=0，Sender仍然会发送数据，但数据很小，因为没有发送就没有返回值，也无法了解RecWindow最新情况。

## Slide 25
TCP拥塞控制和性能分析
Notes: 模板来自于 http://meihua.docer.com/

## Slide 26
拥塞(Congestion)
非正式定义：“太多发送主机发送了太多数据或者发送速度太快,以至于网络无法处理”
Network congestion in data networking and queueing theory is the reduced quality of service that occurs when a network node or link is carrying more data than it can handle. ——Wikipedia
表现：
分组丢失（路由器缓存溢出）
分组延迟过大（在路由器缓存中排队）
拥塞控制关注整个网络社会
流量控制关注接收方和发送方

## Slide 27
拥塞的成因和代价 ： 场景1
两个senders,两个receivers
一个路由器(假设无限缓存)，没有重传
代价：
拥塞时分组延迟太大
达到最大throughput

## Slide 28
拥塞的成因和代价 ： 场景2
两个senders,两个receivers
一个路由器(有限缓存)
重传分组

## Slide 29
拥塞的成因和代价 ： 场景2
情况a: Sender能够通过某种机制获知路由器buffer信息，有空闲才发
𝜆_𝑖𝑛=𝜆_𝑜𝑢𝑡 (goodput)
ps: goodput (a portmanteau of good and throughput) is the application-level throughput of a communication; i.e. the number of useful information bits delivered by the network to a certain destination per unit of time.
情况b: 丢失后才重发: 𝜆_ⅈ𝑛^′>𝜆_𝑜𝑢𝑡
情况c：分组丢失和定时器超时后都重发， 𝜆_ⅈ𝑛^′变得更大
拥塞的代价:
  对给定的”goodput”，要做更多的工作 (重传)
  造成资源的浪费
  （b,c分别浪费R/6和R/4）

## Slide 30
拥塞的成因和代价 ： 场景3
4个发送方，通过交叠的两跳路径传输，采用超时/重传机制
拥塞的另一个代价:
当分组被drop(丢弃）时，任何用于该分组的“上游”传输能力全都被浪费掉

## Slide 31
拥塞控制的方法
网络层及网络层的设备不需要显式
地提供支持
端系统通过观察loss，delay等网络行为
判断是否发生拥塞，端系统来控制自己
的发送速率
端到端拥塞控制(例如TCP)
路由器向发送方显式地反馈网络拥
塞信息
依赖于简单的拥塞指示：
SNA(Systems Network Architecture,系统 网络体系结构, IBM专有)
DECbit
TCP/IP ECN(Explicit Congestion Notification 显式拥塞通知，设置标 记代替丢包）
ATM(Asynchronous Transfer Mode 异 步传输模式）
指示发送方应采取何种速率
网络辅助的拥塞控制

## Slide 32
案例:ATM ABR拥塞控制
一种“弹性服务”
如果发送方发现整个路径上负载比较低(underloaded)，则尽可能使用可用带宽
如果发送方发现路径拥塞，将发送速率降到最低保障速率
ABR:available bit rate
穿插在data cell之间
发送方发送
交换机设置RM cell位（网络辅助）
NI bit：rate不许增长
CI bit：拥塞指示，已经发生拥塞
RM cell由接收方返回给发送方，发送方就可以知道整个路径上的拥塞情况
RM cell：资源管理cell
信元cell：具有同样的大小预计和保证应用所需要的带宽
ATM的传送单元是固定长度53byte的CELL（5B信元头，48B信元体）

## Slide 33
案例:ATM ABR拥塞控制
拥塞的交换机可以将ER置为更低的值（定量指示）
发送方获知路径所能支持的最小速率（动态数值）
在RM cell中有显式的速率(ER)字段：两个字节
如果RM cell前面的data cell的EFCI位被设为1，那么发送方在返回的RM cell中置CI位
数据cell中的EFCI位：拥塞的交换机将其设置为1

## Slide 34
TCP拥塞控制的基本原理——Reno算法
sender限制发送速率：LastByteSent-LastByteAcked<= CongWin
CongWin（拥塞窗口）:
 动态调整以改变发送速率
 反映所感知到的网络拥塞

## Slide 35
TCP拥塞控制的基本原理——Reno算法
如何感知网络拥塞？
loss事件 timeout或者三个重复ACK（快速重传机制）
如何合理的调整发送速率？
1）加性增—乘性减: AIMD
2）慢启动：SS

## Slide 36
原理：逐渐增加发送速率，谨慎探测可用带宽，直到发生loss
方法：AIMD
Additive Increase: 每个RTT将CongWin增大一个MSS——拥塞避免
Multiplicative Decrease: 发生loss后将CongWin减半（快速恢复）
加性增—乘性减: AIMD

## Slide 37
原理：当连接开始时，指数性增长。
特点：初始速率很慢，但是快速攀升。
当CongWin达到loss值的一半Threshold
时，从SS转AIMD
TCP慢启动: SS

## Slide 38
3个重复ACKs:->表示网络还能够传输一些segments
 CongWin减半
 然后线性增长
Timeout事件: ->表明拥塞更为严重
 CongWin直接设为1个MSS
 然后指数增长
 达到threshold后, 再线性增长
Loss事件的处理

## Slide 39
TCP拥塞控制算法

## Slide 40
扩展——Vegas算法
原理：如果发现RTT在增大，Vegas就认为网络正在发生拥塞，于是开始减小拥塞窗口，如果RTT变小，Vegas认为网络拥塞正在逐步解除，于是再次增加拥塞窗口。
利用RTT变化，可以更精确的探测网络的可用带宽，从而效率更好
缺陷：采用TCP Vegas的流的带宽竞争力不及未使用TCP Vegas的流
原因：网络中路由器只要缓冲了数据，就会造成RTT的变大，如果缓冲区没有溢出的话，并不会发生拥塞，但是由于缓存数据就会导致处理时延，从而RTT变大，特别是在带宽比较小的网络上，只要一开始传输数据，RTT就会急剧增大

## Slide 41
给定拥塞窗口大小和RTT，TCP的平均吞吐率是多少？
超时时：CongWin的大小为W，吞吐率是W/RTT
超时后：CongWin=W/2，吞吐率是W/2RTT
          ↓
平均：0.75W/RTT（线性增长，忽略SS)
TCP throughput: 吞吐率

## Slide 42
吞吐率和丢包率（loss rate, L）的关系

## Slide 43
TCP的公平性
公平性：如果K个TCP session共享相同的瓶颈带宽R，那么每个Session的平均速率为R/K
TCP具有公平性
→
产生公平性的根本原因在于拥塞发生必然导致数据包丢失，而数据包丢失会导致各数据流之间为争抢有限的网络资源发生竞争，争抢能力弱的数据流将受到更多损害。因此，没有拥塞，也就没有公平性问题。

## Slide 44
TCP的公平性
公平性与UDP
多媒体应用通常不使用TCP，以免被拥塞控制机制限制速率
使用UDP：以恒定速率发送，能够容忍丢失
公平性与并发TCP连接
    某些应用会打开多个并发连接
    Web浏览器

## Slide 45
谢 谢 大 家